## Slide 1
实验六 表处理程序
实验七 子程序参数传递

## Slide 2
实验六 实验内容一
1、对已知长度的无符号字节数组进行从小到大排序（冒泡排序法）
比较相邻的元素。如果第一个比第二个大，就交换他们两个。
对每一对相邻元素作同样的工作，从开始第一对到结尾的最后一对。在这一点，最后的元素应该会是最大的数。
针对所有的元素重复以上的步骤，除了最后一个。
持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤，直到没有任何一对数字需要比较
4 | 3 | 2 | 1
3 | 4 | 2 | 1
3 | 2 | 4 | 1
3 | 2 | 1 | 4
3 | 2 | 1 | 4
2 | 3 | 1 | 4
2 | 1 | 3 | 4
2 | 1 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4

## Slide 3
改进冒泡排序法
但并不是所有的数组都需要比较n(n-1)次，可以采取设标志位的方法：
在一次循环中，若有发生交换，则将标志位置1.
则可在每次进入循环前判断标志位，若标志位为0，则表示退出循环，完成排序

## Slide 4
实验六 实验内容二/三
1.熟悉串操作指令：
基本串操作指令中源操作数地址由DS:SI提供，目的操作数由ES:DI提供。
串操作的方向是递增还是递减由标志位DF确定：DF=1，按递减方向进行，DF=0，按递增方向进行。
串传送指令：MOVS(MOVSB/MOVSW)
取串指令：LODS(LODSB/LODSW)
存串指令：STOS(STOSB/STOSW)
串比较指令:CMPS(CMPSB/CMPSW)
串搜索指令：SCAS(SCASB/SCASW)
2.熟悉重复前缀指令: (重复次数:CX）
无条件重复前缀指令格式：REP
条件重复前缀指令格式：REPE/REPZ
REPNE/REPNZ

## Slide 5
实验七 实验内容二/三
子程序设计：
段内调用：CALL 过程名 SP(SP)-2,SS:[SP]IP, 保护断点
IP(IP)+16位偏移量 转子程序入口
调用范围：32KB
段内返回：RET IPSS:[SP] , 恢复断点
SP(SP)+2
XX
SP
SP-2
SP
段间调用：CALL FAR PTR 过程名
SP(SP)-2,SS:[SP]CS,
SP(SP)-2,SS:[SP]IP, 保护断点
IP新偏移地址，CS 新段地址
段间返回：RET IPSS:[SP] , 恢复断点
SP(SP)+2
CSSS:[SP] , 恢复断点
SP(SP)+2
XX
SP
SP-2
SP
SP-2
SP
IP(H)
IP(L)
CS(H)
CS(L)
IP(L)
IP(H)

## Slide 6
实验七 实验内容二/三
子程序设计：
参数传递：主程序和子程序之间的信息传递称为参数传递。主程序调用子程序之前要把一些参数处置和地址指针传递给子程序，子程序结束后要将运算结果状态及其存放地址等信息回送给主程序。
参数传递可通过寄存器、变量、地址表、堆栈等方式进行。

## Slide 7
利用寄存器进行参数传递：
DATA SEGMENT
ARRAY DB 0FFH,0FEH
SUM DW 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA SI,ARRAY
CALL SUM1
MOV SUM,AX
MOV AH,4CH
INT 21H
SUM1 PROC NEAR
MOV AX,0
MOV AL,[SI]
INC SI
ADD AL,[SI]
ADC AH,0
RET
SUM1 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 8
利用存储空间（变量名）进行参数传递：
DATA SEGMENT
ARRAY DB 0FEH,0FDH
SUM DW 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
CALL SUM1
MOV AH,4CH
INT 21H
SUM1 PROC NEAR
MOV AX,0
MOV SI,0
MOV AL,[ARRAY+SI]
INC SI
ADD AL,[ARRAY+SI]
ADC AH,0
MOV SUM,AX
RET
SUM1 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 9
利用堆栈空间进行参数传递：
STACKS SEGMENT
BUF DW 20 DUP(?)
STACKS ENDS
DATAS SEGMENT ;数据段
DATA1 DB 0FDH,0FFH
SUM DW 0
DATAS ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATAS,SS:STACKS

## Slide 10
START: MOV AX,DATAS
MOV DS,AX
MOV AX,STACKS
MOV SS,AX
MOV SP,SIZE BUF
LEA BX,DATA1
PUSH BX
LEA BX,SUM
PUSH BX
CALL SUM1
MOV AH,4CH
INT 21H
SUM1 PROC NEAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH BP
MOV BP,SP
MOV BX,[BP+8]
MOV SI,[BP+10]
MOV AX,0
MOV AL,[SI]
INC SI
ADD AL,[SI]
ADC AH,0
MOV [BX],AX
POP BP
POP BX
POP AX
RET
SUM1 ENDP
CODE ENDS
END START
BP
BP
BX
BX
AX
AX
IP
IP
SUM
SUM
DATA
DATA
SP
(BP)

## Slide 11
利用地址表进行参数传递：
STACKS SEGMENT
BUF DW 20 DUP(?)
STACKS ENDS
DATAS SEGMENT ;数据段
DATA1 DB 0FFH,0FEH
SUM DW 0
LIST DW 2 DUP(0)
DATAS ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATAS,SS:STACKS

## Slide 12
利用地址表进行参数传递：
START: MOV AX,DATAS
MOV DS,AX
MOV AX,STACKS
MOV SS,AX
MOV LIST,OFFSET DATA1
MOV LIST+2,OFFSET SUM
LEA BX,LIST
CALL SUM1
MOV SUM,AX
MOV AH,4CH
INT 21H
SUM1 PROC NEAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH SI
MOV SI,[BX]
MOV DI,[BX+2]
MOV AX,0
MOV AL,[SI]
INC SI
ADD AL,[SI]
ADC AH,0
MOV [DI],AX
POP SI
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SUM1 ENDP
CODE ENDS
END START
DATA | SUM
LIST